| Администрация сельского поселения «Намск» |  | «Нам» сикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

| от 01 октября 2014 года | № 56 |
| --- | --- |

(Республика Коми, Корткеросский район, п. Намск)

Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Намск» до 2028 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Намск» до 2028 года (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Намск» от 26 января 2013 года № 06 «Об утверждении Схемы теплоснабжения на территории сельского поселения  «Намск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения                                      ______________С.В. Забоева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Намск»

от 01.10. 2014 года № 56

Схема теплоснабжения

муниципального образования сельского поселения «Намск»

до 2028 года

Сельское поселение Намск входит в состав Корткеросского  муниципального района Республики Коми.

Площадь сельского поселения на момент составления настоящей схемы теплоснабжения составляет 388 га, площадь застройки территории 50 га.

Сельское поселение Намск располагается в 92 км от административного центра Корткеросского района села Корткерос в юго-восточном направлении. Территория поселения Намск представлена на рисунке 1.

Численность населения в 2011 году составила 674 человека, 2012 году – 639 человек, в 2013 году – 634 человека.  По сравнению с данными 2011 года наблюдается отрицательная динамика. Динамика численности населения поселения Намск приведена на рисунке 2.

Рисунок 1. – Обозначение поселения на карте Корткеросского района

Рисунок 2. – Динамика численности населения с/п Намск

Территория поселения относится к строительно-климатическому району 1В. Климат умеренно-континентальный с морозной, снежной зимой и теплым, иногда жарким летом.

Средняя годовая температура воздуха составляет 0,4 ˚C. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его составляет -15,6˚C. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +16,7˚C. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для расчета тепловой нагрузки котельной приняты следующие климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления: ˚C.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем вентиляции: ˚C.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период:˚C.

Таблица 1. – Среднемесячные температуры наружного воздуха

| Грива | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -15,6 | -14,1 | -7,7 | 1 | 7,6 | 14,0 | 16,7 | 14,0 | 7,8 | 0,3 | -6,7 | -12,9 |

Таблица 2. – Число часов наружной температуры равной или ниже данной

| Грива | 50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 21 | 109 | 275 | 557 | 984 | 1584 | 2348 | 3197 | 4237 | 5329 | 5880 |

Сводные данные по площади застройки и отапливаемой площади поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Сводные данные по отапливаемой площади застройки поселения

| Показатели | Единицы измерения | Значения на момент разработки схемы | Значения на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории поселения | км2 | 3,88 | Нет данных |
| Численность населения | чел. | 634 | Нет данных |
| Общая площадь застройки | тыс. м2 | 500 | Нет данных |
| Средняя плотность застройки | м2/км2 | 12,89 | Нет данных |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 34,498 | Нет данных |
| индивидуальных жилых зданий | тыс. м2 | - | Нет данных |
| многоквартирных жилых зданий | тыс. м2 | 0,865 | Нет данных |
| общественных зданий | тыс. м2 | 33,633 | Нет данных |
| производственных зданий | тыс. м2 | - | Нет данных |

Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории с/п Намск функционирует 1 местная система теплоснабжения, образованная на базе котельной. Установленная мощность котельной – 0,38 Гкал/час (0,442 МВт). Основным топливом котельной является  уголь, потребление которого составляет 450,8 т в год, в случае его отсутствия - дрова. График расхода топлива по месяцам представлен на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1. – График расхода топлива на отопление п.Чим.

Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения (см. раздел 1.4) определены точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Все системы теплоснабжения имеют двухтрубную теплосеть, организованную на покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме присоединения с температурным графиком 95/70ºС. Нагрузка ГВС покрывается индивидуальными электрическими водонагревателями. Производственная тепловая нагрузка в поселении отсутствует. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Они в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения.

Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание местных систем теплоснабжения поселения осуществляет одно базовое предприятие – Корткеросский филиал ОАО «КТК», которому в с/п Намск принадлежит 1 котельная общей мощностью 0,38 Гкал/час (0,442 МВт). Общая протяженность теплосетей, обслуживаемых предприятием, составляет 634 м трубопроводов  подземной и наружной прокладки. К данным тепловым сетям присоединено 3 общественных здания и 7 жилых зданий с общим строительным объемом 9708,48 м3.

Источники теплоснабжения

Общие данные

Расположение котельных на территории поселения приведено на рисунке 1.3.1.1.

Рисунок 1.3.1.1. – Расположение источников тепловой энергии на территории поселения

В таблице 1.3.1.1 приведены адреса и установленная мощность котельной, расположенной на территории поселения.

Таблица 1.3.1.1. – Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

| Наименование котельной | Адрес | Установленная тепловая мощность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | МВт |
| Котельная с/п Намск | Ул. Школьная,20 | 0,38 | 0,442 |

Оборудование котельной с/п Намск

Котельная оборудована двумя котлами марки «Энергия-ЗМ» (см. таблицу 1.3.2.1).

Таблица 1.3.2.1. – Котлоагрегаты котельной с/п Намск

| Тип котлоагрегата | Располагаемая тепловая мощность | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | МВт |  |  |  |
| Котел «Энергия-ЗМ» | 0,38 | 0,442 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | 0,38 | 0,442 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

В котельной установлено следующее насосное оборудование, данные приведены в таблице 1.3.2.2.

Таблица 1.3.2.2. – Насосное оборудование котельной с/п Намск

| № п/п | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию | Напор | Подача | Режим работы насоса | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м | м³/ч |  |  |  |
| 1 | К 45/30 | Нет данных | 30 | 45 | сетевой | Нет данных | Нет данных |
| 2 | К 45/30 | Нет данных | 30 | 45 | сетевой | Нет данных | Нет данных |
| 3 | К 108-80-160А | Нет данных | 26 | 90 | сетевой | Нет данных | Нет данных |
| 4 | К 8/18 | Нет данных | 18 | 8 | подпиточный | Нет данных | Нет данных |

Данные по прочему оборудованию, установленному в котельной, не представлены.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, с непосредственным присоединением нагрузки отопления. Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику. Для создания циркуляции теплоносителя в котельной установлены три сетевых насоса и один подпиточный. В котельной не организован учет потребленной электроэнергии и тепловой энергии.

Деаэрация теплоносителя не применяется.

Основной энергоэффективный вид топлива – уголь, в случае его отсутствия-  дрова. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе квартальной  котельной не осуществляется, так как перемычек между котельными не существует из-за удаленности.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети котельной с/п Намск

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении в поселении составляет 0,634 км из них:

- в подземном исполнении канальной прокладки – 0,4803 км (76%);

- в надземном исполнении – 0,1537 км (24%).

Таблица 1.4.1.1. – Общая протяженность арендуемых трубопроводов теплофикационной воды с разбивкой по диаметрам

| Условный проход | Диапазон температур, 0С | Протяженность теплотрассы, м |
| --- | --- | --- |
|  | Под. Труб. | Обр. труб. | Наружная | канальная | бесканальная |
| 50 | 95 | 70 | 108,8 | 116 |  |
| 76 | 95 | 70 | 9 |  |  |
| 108 | 95 | 70 | 35,9 | 364,3 |  |
| Итого: |  |  | 153,7 | 480,3 |  |
| Всего: |  |  | 153,7 | 480,3 |  |

Пьезометрический график и результаты расчета потерь давления участков тепловых сетей приведен на рисунке 1.4.1.1 и таблице 1.4.1.2 соответственно.

Рисунок 1.4.1.1. – Пьезометрический график

Таблица 1.4.1.2. – Результаты расчета потерь давления участков теплосети

| № п/п | Участок | Длина участка, м | Расход сетевой воды | Диаметр трубопровода | Объем участка | Экв. шерох. | Коэфф. местн. сопр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/с | т/ч | м3/с | dн, мм | dу, мм | м3 | kэ, мм | ξ |
| 1 | Котельная-т.1 | 34,3 | 1,655 | 5,960 | 0,006 | 114 | 108 | 0,030 | 0,5 | 1,1 |
| 2 | т.1-т.2 | 20,7 | 1,555 | 5,600 | 0,006 | 114 | 108 | 0,028 | 0,5 | 4,6 |
| 3 | т.2-т.3 | 15,2 | 0,667 | 2,400 | 0,002 | 114 | 108 | 0,012 | 0,5 | 4 |
| 4 | т.3-ЖД ,17а | 120,8 | 0,322 | 1,160 | 0,001 | 57 | 50 | 0,001 | 0,5 | 3,2 |

Таблица 1.4.1.2. (продолжение) – Результаты расчета потерь давления участков теплосети.

| Скорость воды | Время течения | Предельное Re | Число Рейно-льдса | Отношение | Режим течения | Линейные потери | Местные потери | Полные потери | Удельные потери | Потери напора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,188 | 182,485 | 122688 | 65694,97 | 0,535 | Перех | 155,098 | 3,329 | 158,427 | 4,522 | 0,017 |
| 0,177 | 117,209 | 122688 | 61726,82 | 0,503 | Перех | 82,635 | 12,290 | 94,926 | 3,992 | 0,010 |
| 0,076 | 200,822 | 122688 | 26454,35 | 0,216 | Перех | 11,145 | 1,963 | 13,108 | 0,733 | 0,001 |
| 0,171 | 707,752 | 56800 | 27618,34 | 0,486 | Перех | 1179,465 | 7,985 | 1187,450 | 9,764 | 0,126 |

Трубопроводы сети изолированы минераловатным утеплителем толщиной 50мм.

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

- Потребителями являются жилые дома и общественные здания;

- Температурный график 95-70˚C;

- Котельная имеет два вывода на сельское поселение Ø114мм;

- Схема тепловых сетей двухтрубная закрытая;

- Присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

- Тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА;

- Работа системы теплоснабжения – 245 суток в отопительный период.

Бесхозяйные сети

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных  объектах теплоснабжения.

Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной сельского поселения Намск представлена на рисунке 1.4.3.1. Схема тепловых сетей представлена на рисунке 1.4.3.2

Рисунок 1.4.3.1. – Зона действия источника централизованного теплоснабжения сельского поселения Намск

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Расчетные тепловые нагрузки котельной представлены в таблице 1.5.1.

Рисунок 1.4.3.2 – Схема тепловых сетей сельского поселения Намск

| Таблица 1.5.1. – Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения |
| --- |
| № п/п | Потребители тепловой энергии | Отопление | ГВС | Итого полезный отпуск тепловой энергии (Гкал/год) |
|  |  | Удельная тепловая характеристика (Ккал/ м.кубч°С) | Строительный объем помещения (м.куб) | Часовой расход тепла на отопление (Гкал/час) | Температура воздуха внутри помещения (°С) | Годовая потребность тепла на отопление (Гкал) | Часовой расход тепла на ГВС в зимний период (Гкал/час) | Часовой расход тепла на ГВС в летний период (Гкал/час) | Годовая потреби ость тепла на ГВС (Гкал) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Котельная с/п Намск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация с/п Намск | 0,43 | 569,18 | 0,014 | 18 | 82,32 | 0 | 0 | 0 | 82,32 |
| 2 | ФАП | 0,43 | 487,50 | 0,012 | 18 | 70,56 | 0 | 0 | 0 | 70,56 |
| 3 | Почта с/п Намск | 0,43 | 117,30 | 0,003 | 18 | 17,64 | 0 | 0 | 0 | 17,64 |
| 4 | Намское лесничество | 0,43 | 76,30 | 0,002 | 18 | 11,76 | 0 | 0 | 0 | 11,76 |
| 5 | МДОУ "Детский сад с/п "Намск" | 0,38 | 1364,00 | 0,029 | 18 | 170,52 | 0 | 0 | 0 | 170,52 |
| 6 | МОУ "ООШ с/п "Намск" | 0,39 | 3869,00 | 0,080 | 18 | 470,4 | 0 | 0 | 0 | 470,4 |
| 7 | Жилой дом, ул. Школьная,19 | 0,63 | 217,20 | 0,009 | 20 | 52,92 | 0 | 0 | 0 | 52,92 |
| 8 | Жилой дом, ул. Житомирская, 4 | 0,57 | 428,00 | 0,019 | 20 | 111,72 | 0 | 0 | 0 | 111,72 |
| 9 | Жилой дом, ул. Житомирская, 6 | 0,55 | 516,00 | 0,020 | 18 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 117,6 |
| 10 | Жилой дом, ул. Житомирская, 9 | 0,55 | 516,00 | 0,020 | 20 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 117,6 |
| 11 | Жилой дом, ул. Житомирская, 10 | 0,55 | 516,00 | 0,020 | 20 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 117,6 |
| 12 | Жилой дом, ул. Житомирская, 11 | 0,55 | 516,00 | 0,020 | 20 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 117,6 |
| 13 | Жилой дом, ул. Житомирская, 13 | 0,55 | 516,00 | 0,020 | 20 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 117,6 |

Отпуск тепла в 2013 г. котельной составил, согласно данным 1575,24 Гкал.

Распределение расчетной и среднеотопительной тепловых нагрузок по объектам теплоснабжения приведено в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2. – Распределение расчетной и среднеотопительной тепловых нагрузок

| № п/п | Объект, адрес | Наружный объем, м3 | tвр,°С | Q'о, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения | 311,684 |
| 1 | Администрация с/п Намск | 569,18 | 18 | 16,282 |
| 2 | ФАП | 487,50 | 18 | 13,956 |
| 3 | Почта с/п Намск | 117,30 | 18 | 3,489 |
| 4 | Намское лесничество | 76,30 | 18 | 2,326 |
| 5 | МДОУ "Детский сад с/п "Намск" | 1364,00 | 18 | 33,727 |
| 6 | МОУ "ООШ с/п "Намск" | 3869,00 | 18 | 93,040 |
| 7 | Жилой дом, ул.Школьная,19 | 217,20 | 20 | 10,467 |
| 8 | Жилой дом, ул. Житомирская, 4 | 428,00 | 20 | 22,097 |
| 9 | Жилой дом, ул. Житомирская, 6 | 516,00 | 18 | 23,260 |
| 10 | Жилой дом, ул. Житомирская, 9 | 516,00 | 20 | 23,260 |
| 11 | Жилой дом, ул. Житомирская, 10 | 516,00 | 20 | 23,260 |
| 12 | Жилой дом, ул. Житомирская, 11 | 516,00 | 20 | 23,260 |
| 13 | Жилой дом, ул. Житомирская, 13 | 516,00 | 20 | 23,260 |

График зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха и продолжительности стояния тепловой нагрузки приведены на рисунках 1.5.2 и 1.5.3 соответственно. График зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха приведен на рисунке 1.5.4.

Рисунок 1.5.2. – График зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха

Рисунок 1.5.3. – График продолжительности стояния тепловой нагрузки

Рисунок 1.5.4. – График зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха.

Существующие балансы тепловой мощности

Данные по тепловой мощности котельных и суммарной нагрузки потребителей с/п Намск на 2013 г. представлены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. – Балансы тепловой мощности

| Показатели баланса тепловой мощности | Котельная с/п Намск |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность (УТМ) | 0,38 Гкал/час |
| Проектная тепловая мощность | 0,38 Гкал/час |
| Хозяйственные нужды (нормативное количество топлива) | 1667,1 т |
| Отпущено в тепловые сети (за 2013 год) | 9908,48 Гкал |
| Всего технологических затрат и потерь тепловой энергии, в т.ч. | Нет данных |
| то же в % | Нет данных |
| потери теплоносителя | Нет данных |
| на заполнение трубопроводов тепловых сетей | Нет данных |
| потери через изоляцию | Нет данных |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,269 Гкал/ч |

Существующие балансы электрической энергии

Резервных источников питания котельной с/п Намск не предусмотрено. На выработку и транспортировку тепловой энергии в 2013 году котельной с/п Намск было израсходовано 43,654 тыс. кВт/ч.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основным видом топлива котельных с/п Намск является уголь. Годовой расход топлива котельной  составляет 450,8т.

Тарифы в сфере теплоснабжения

Стоимость отпущенной гигакалории в 2014 году приведена в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1. – Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал

| Потребители | Расчетный период |
| --- | --- |
|  | 01.01-30.06.2014 г. | 01.07-31.12.2014 г. |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб (без НДС) | 4278,61 | 4501,1 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- При выходе из строя котельных или аварии на магистральной сети теплоснабжение участков поселка полностью прекращается.

- Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют.

- Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

- 39% износа тепловых сетей.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Генеральным планом с/п Намск не предусмотрено развитие строительства жилых, административных и производственных площадей. В соответствии с этим, отсутствует потребность в тепловой энергии  и необходимость в перспективном развитии системы теплоснабжения.

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Предоставленные данные по тепловым нагрузкам потребителей и о номинальной мощности энергетических котлоагрегатов котельной с/п Намск  при работе на угле говорят о том, что энергетический котлоагрегат работает в режиме близком к номинальному. Поскольку необходимость в развитии системы теплоснабжения с/п Намск отсутствует, нет необходимости увеличивать тепловую мощность котельной.

Глава 4. Перспективные балансы теплоносителя

В системе теплоснабжения с/п Намск организовано центральное качественное регулирование с температурным графиком 95/70. В соответствии с этим расход теплоносителя является постоянным на протяжении всего отопительного сезона. Поскольку необходимость в развитии системы теплоснабжения с/п Намск отсутствует, и нет потребности в подключении новых абонентов, изменение расхода теплоносителя нецелесообразно.

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источника теплоснабжения.

- Установить частотный регулятор на сетевые насосы.

- Замена 250м трубопроводов теплосети с учетом износа.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

В связи с сильным износом трубопроводов тепловых сетей, требуется их замена.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

В котельной организован точный учет расхода топлива. Поскольку необходимость в развитии системы теплоснабжения с/п Намск отсутствует, и нет необходимости увеличивать тепловую мощность котельной, расход топлива котлоагрегатами котельной останется на прежнем уровне.

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимыми» местами в системе централизованного теплоснабжения с/п Намск является износ тепловых сетей в целом. После реализации предложенного варианта развития системы теплоснабжения данные недостатки будут устранены.

Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Перечень программных мероприятий, требующих финансовых затрат, приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1. – Перечень программных мероприятий, требующих финансовых затрат

| № п/п | Наименование предприятия | Период | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка узла учета отпущенной электроэнергии | до 2028 года | 45 000 |
| 2 | Замена тепловых сетей | до 2028 года | 4 800 000 |
| 3 | Установка частотного регулятора | до 2028 года | 15 000 |
| 4 | Замена котельного оборудования | до 2028 года | 75 000 |

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию с/п Намск Корткеросский филиал ОАО «КТК».